Značka s více než 20-ti letou historií ve vývoji odvlhčovačů vzduchu. Produkce tohoto výrobce pokrývá široké spektrum výkonností a modelů od domácích přes poloprofesionální, profesionální, bazénové až po průmyslové odvlhčovače.

# Odvlhčovač vzduchu FRAL -FDND 33 Blue - akční model 2012

Vybavení:
- odtávání horkými parami a řízené elektronicky termostatem      
- automatický hydrostat (vlhkoměr)
- hodinové počítadlo
- 4 kolečka otočná ve dvou osách
- nádržka na kondenzát 
- možnost připojení hadičky na odvod kondenzátu do odpadu
- čerpadlo kondenzátu - na přání

Charakteristika:
- vysoká účinnost při nízkých teplotách (nový typ výparníku)
- nízká spotřeba elektrické energie
- robusní pozinkovaný skelet - lakovaný
- ekologické chladivo R134a

Použití pro vysoušení:
- nových nebo zaplavených budov
- sklepů, prádelen (domácí, průmyslové) 
- knihoven, muzeí, průmyslových hal, výrobních dílen
- skladů, sušáren

Základní technická data:
- výkon odvlhčování při teplotě +32°C  a 90 % r.v. 33 l / 24 hod 
- průměrný příkon při teplotě +20°C a 60% r.v.  420 W
- průtok vzduchu: 380 cm3/hod
- objem kondenzační nádržky: 8 litrů

Další modely naleznete: ZDE

| TECHNICKÁ DATA: FDND 33 |
| --- |
| Průměrný příkon (při 20°C, 60% R.H.) | 420 W |
| Maximální příkon (při 35°C, 95% R.H.) | 580 W |
| Max. proud (při 35°C, 95% R.H.) | 3.3 A |
| Max. rozběhový proud | 18.0 A |
| Průtok vzduchu | 380 m3/hod |
| Hlučnost (ve 3 m) | 43 db(A) |
| Chladivo R134a | 395 g |
| Odtávání | elektronický TS |
| Ovládání systému Hot gas Defrosting | elektronicky |
| Objem kondenzační nádržky | 8 litrů |
| Možnost trvalého odvodu kondenzátu | ANO |
| Rozsah teplot (Hot Gas Defrosting System) | 1-35 °C |
| Rozsah relativní vlhkosti | 35 - 99 % |
| Výkon odvlhčování (32°C - 90 % r.v.) | 33 l / 24 hod |
| Výkon odvlhčování (30°C-80% r.v.) | 26 l / 24 hod |
| Hmotnost s prázdnou nádržkou | 32 kg |
| Rozměry odvlhčovače (Š x H x V) | 350x370x700 |
| Rozměry obalu (S x H x V) | 430x440x770 |

| KONDENZAČNÍ VÝKON PŘI ROZDÍLNÝCH TEPLOTÁCH A RELATIVNÍ VLHKOSTI |
| --- |
| Podmínky v místnosti | Kondenzační výkon | Podmínky v místnosti | Kondendenzační výkon |
| 10°C-60% | 5,5 l/24 hod | 25°C-60% | 12 l/24 hod |
| 10°C-80% | 8 l/24 hod | 25°C-80% | 19 l/24 hod |
| 15°C-60% | 8 l/24 hod | 27°C-65% | 14 l/24 hod |
| 15°C-80% | 11 l/24 hod | 27°C-80% | 18 l/24 hod |
| 20°C-60% | 10 l/24 hod | 30°C-80% | 26 l/24 hod |
| 20°C-80% | 13,5 l/24 hod | 32°C-90% | 33 l/24 hod |